## Slide 1: 计算机通信与网络
南京邮电大学计算机学院
计算机系统与网络教学中心
复习提纲

## Slide 2: 考试题型
单项选择题 （10题，20分）
填空题 （20空，20分）
简答题 （ 5题，25分）
综合应用题 （ 5题，35分）
注1：试卷中包含一张附录，包括以太网MAC帧结构、IPv4数据报格式、UDP以及TCP报文段格式，但要求大家掌握其各个字段的含义。

## Slide 3: 第一章 概论
1.掌握计算机网络定义和逻辑上的组成
2.理解网络的各种类型（按照网络拓扑结构划分、按照网络覆盖范围划分）

## Slide 4: 第一章 概论
3.掌握网络协议的概念以及协议三要素。
4.掌握网络体系结构的基本概念。
5.掌握 OSI七层模型每一层的名称（按照顺序）和下四层的主要功能。
6.理解下三层传输的基本单位。如：物理层（比特）、数据链路层（帧）、网络层（分组）
7.掌握TCP/IP体系结构中的分层。能够区分每个协议位于的层次。

## Slide 5: 第一章 样题
1、通信双方必须遵循的控制信息交换规则的集合是（ ）
A. 服务访问点 B. 原语
C. 协议 D. 网络体系结构
2、网络协议主要由 、________和同步三个要素组成。
3、下列TCP/IP协议中位于互连网络层的是（ ）
A. ICMP B. TCP C.SMTP D. FTP

## Slide 6: 第二章 数据通信技术基础
1.掌握数据通信中常用的几种性能指标的名称、概念及计算。
2.掌握两种信道容量的计算。（香农公式和奈氏准则）
3.了解常用的传输介质名称。
4.掌握四种多路复用技术的名称和概念（CDMA码片序列的特性）。
5.掌握三种基本的数据交换技术及其特点。
6.关于CRC：掌握生成多项式的表示、循环冗余码的CRC计算方法，接收方差错检测过程

## Slide 7: 第二章 样题
1、若码元周期T=2×10-4秒，且传送8电平信号，则传码速率为 Bd、 传信速率为 b/s。
2、 一个带宽为4kHz的理想低通信道，若一个码元携带3 bit的信息量，则最高信息传送速率为 （ ）kb/s。
A. 6 B. 12 C. 24 D. 48
3、已知待传送的数据M=10011，若采用CRC技术进行检错，生成多项式为x3+x2+1，则冗余码为( )。
A．011 B．100 C．101 D．010
4、CDMA系统中使用的多路复用技术是（ ）。
（A）时分多路 （B）波分多路
（C）空分多址 （D）码分多址

## Slide 8: 第三章 数据链路层
1.理解数据链路层的主要功能。
2.理解停止等待协议的基本思想、发送和接收窗口的大小
3.理解连续ARQ协议的基本思想，最大发送窗口大小，接收窗口大小

## Slide 9: 第四章 局域网与广域网
1.掌握CSMA/CD协议的相关知识。
（包括其工作原理、争用期的概念及计算、最短帧长的计算）
2.会分析以太网帧结构的主要字段含义。
3.掌握一个有效的以太网帧的帧长范围（64B~1518B）。
4.有关局域网扩展：集线器（物理拓扑和逻辑拓扑）、网桥、以太网交换机工作的层次、带宽的计算；透明网桥转发数据帧的过程（包括转发表的生成过程）

## Slide 10: 第四章 局域网与广域网
6. 理解10BASE-T,10BASE-F，100BASE-T,100BASE-F中10、100、BASE、T、F的含义）
7.掌握以太网交换机转发帧的方式及其特点。
8.有关无线局域网：两种类型；CSMA/CA的中文名称;不能直接采用CSMA/CD的主要原因。
9.理解几种广域网技术的特点

## Slide 11: 第四章 样题
1、局域网采用CSMA/CD 协议，传输介质是长度为1000m长的电缆，电缆中的信号传播速度是2×108m/s。若最短帧长为1000 bit，请求出该局域网的最大传输速率。
2、使用集线器的以太网在物理上是一个（ ）网，在逻辑上是一个（ ）网。
3、以太交换机的三种转发方式分别是直通交换方 式、___________方式和_____________方式。

## Slide 12: 第五章 网络互联
1.会区分一个分类的IP地址的类型。
2.掌握ARP协议的作用及工作原理。
3.会分析IP数据报的主要字段
4.掌握IP数据报分片原理与计算
5.掌握子网的划分和计算。（会计算所用的子网掩码、每个子网的子网地址、每个子网容纳的主机数、每个子网最小的IP地址、最大的IP地址及广播地址）
6. 掌握CIDR地址块中地址个数的计算，CIDR地址块分配

## Slide 13: 第五章 网络互联
7.掌握ICMP报文的分类、用途、在PING和tracert中的应用。
8.掌握RIP的基本概念（包括使用的算法名称、任意两台主机之间的最大距离、位于的层次），利用距离向量算法更新路由表
9.掌握实现VPN用到的技术（隧道技术和加密技术），以及NAPT的基本原理。
10. IPv6中IP地址的长度是多少位？如何通过零压缩法表示IPv6地址，IPv6中地址的种类（单播、多播、任播）。

## Slide 14: 第五章 样题
1.网络上具有唯一性的IP地址和端口号的组合，称为 。
2. CIDR地址块202.15.64.0/21中，包含有 个IP地址，其中，最大的IP地址是 。
3.以下的地址中，（ ）和86.32/12匹配。
A. 86.33.224.123 B. 86.79.65.216
C. 86.58.119.74 D. 86.68.206.154
4. IPV6地址563F::1中的“::”代表了( )比特位0。
A. 32 B. 48 C. 64 D. 96

## Slide 15: 第五章 样题
5.设有A、B、C、D四台主机都处于同一个网络中，它们的IP地址分别是193.155.12.112，193.155.12.120, 193.155.12.176, 193.155.12.222，共同的子网掩码是255.255.255.224。请问：
1） 这四台主机哪些可以直接通信，哪些需要通过路由器才能通信？
2） 若要加入第五台主机E，使其能与D主机直接通信，则E主机IP地址范围是什么？

## Slide 16: 第五章 样题
子网掩码255.255.255.224 11100000
193.155.12.112， 二进制01110000（直接通信）
193.155.12.120， 二进制01111000（直接通信）
193.155.12.176， 二进制10110000
193.155.12.222， 二进制11011110
加入第五台主机E，其子网 11000000
不能使用全0和全1的主机号11000001（最小地址）
11011110（最大地址）
D所在子网有效地址193.155.12.193-193.155.12.222
主机E不能和D同IP 193.155.12.193-193.155.12.221

## Slide 17
1.掌握端口和套接字概念。
2.理解UDP和TCP的特点以及比较。
3.掌握如何通过三次握手建立TCP的连接。
4. TCP如何实现可靠传输？（通过确认机制和重传机制）
5. 掌握在TCP中，发送窗口的取值和拥塞窗口、对方的接收窗口之间的关系
6. 理解TCP中四个拥塞控制算法。
第六章 传输层

## Slide 18: 第七、八章 应用层、网络管理、安全
1.掌握域名系统的作用。
2.理解FTP应用的两个连接名称和作用。
3.掌握一台计算机访问因特网需要配置的项目。
4.理解发送电子邮件的过程。
5.理解浏览器下载网页的过程。
6.掌握对网络采集报文的解析应用。
7.常见的网络应用各自使用什么传输层协议。
8.SNMP的三个基本要素。
9.RSA算法的理论基础和基本思想。

## Slide 19: 第七、八章 样题
1.域名系统的功能是实现 到 的解析。
2.在万维网（WWW）中，使用 来标志万维网上的各种文档。
3. POP3是Internet中（ ）服务中所使用的协议
A、WWW B、电子邮件
C、BBS D、FTP

## Slide 20: 第七、八章 样题
4.使用Wireshark采集访问南邮的网站服务器时所传输的报文，其中有个报文数据的内容如下图所示（16进制表示），请回答：
①数据报首部长度为多少字节？ ②数据报的协议字段是多少，表示什么协议？ ③源站和目的站IP地址分别是什么？ ④已知初始TTL=64，从当前主机到南邮的网站服务器，经过几个路由器的转发？
0000： f0 1f af 67 52 a7 00 19 e0 38 12 e4 08 00 45 00 0010： 00 34 00 00 40 00 3b 06 0b 76 ca 77 e0 c9 c0 a8 0020： c8 64 00 50 c5 74 13 0b 52 0c 53 fa d8 8c 80 12 0030： 16 d0 cc 7f 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 01 03

## Slide 21: 第七、八章 样题
4.使用Wireshark采集访问南邮的网站服务器时所传输的报文，其中有个报文数据的内容如下图所示（16进制表示），请回答：
①数据报首部长度为多少字节？ ②数据报的协议字段是多少，表示什么协议？ ③源站和目的站IP地址分别是什么？ ④已知初始TTL=64，从当前主机到南邮的网站服务器，经过几个路由器的转发？
0000： f0 1f af 67 52 a7 00 19 e0 38 12 e4 08 00 45 00 0010： 00 34 00 00 40 00 3b 06 0b 76 ca 77 e0 c9 c0 a8 0020： c8 64 00 50 c5 74 13 0b 52 0c 53 fa d8 8c 80 12 0030： 16 d0 cc 7f 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 01 03
首部长度=5*4=20
TTL=59
协议=6 TCP
源IP地址
目的IP地址
64-59=5

## Slide 22
期末考试顺利!
南京邮电大学
-2016-