## Slide 1: 计算机通信与网络
南京邮电大学计算机学院
计算机系统与网络教学中心
复习提纲

## Slide 2: 考试题型
单项选择题 （10题，20分）
填空题 （15空，15分）
简答题 （ 5题，30分）
综合应用题 （ 4题，35分）
注1：试卷中包含一张附录，包括以太网MAC帧结构、IPv4数据报格式、UDP以及TCP报文段格式，但要求大家掌握其各个字段的含义。注2：样题为期末考试的参考题型。章节编号按照课件上的编号。

## Slide 3: 第一章
1.掌握计算机网络在逻辑上的组成（通信子网和终端系统）。
2.掌握协议的概念以及协议三要素。
3.掌握网络体系结构的基本概念，OSI/RM七个层次的名称（按照顺序）和主要功能。
4.理解下三层传输的基本单位。如：物理层（比特）、数据链路层（帧）、网络层（分组）
5.掌握TCP/IP体系结构中的分层（四层）。能够区分一些主要的协议位于的层次。

## Slide 4: 第一章 样题
1、计算机网络按照网络的作用范围进行分类，可以分为因特网、广域网、城域网、 _____ 和个人区域网。
2、下列不属于通信子网的是（ ）。
A. 网桥 B. 路由器
C. 集线器 D. PC机
3、网络协议由语法、语义和_______三个要素组成。
4、在TCP/IP模型中，支持进程间端到端传送服务的是
（ ）。
A.传输层 B. 应用层
C. 会话层 D. 网络层
Notes: 局域网
D
同步
A

## Slide 5: 第二章 数据通信技术基础
1.掌握传信速率、传码速率（波特率）、发送时延、传播时延、误码率的计算。
2.掌握两种信道容量的计算。（香农公式和奈氏准则）
3.了解常用的有线传输介质名称及其应用。
4. 掌握曼彻斯特和差分曼彻斯特编码的规则。
5.掌握四种多路复用技术的名称及其应用。
6.掌握三种基本的数据交换技术名称和特点。

## Slide 6: 第二章 数据通信技术基础
7. 理解汉明码的基本概念和编码规则
8. 掌握CRC编码的计算方法以及接收方的差错检测过程。

## Slide 7: 第二章 样题
1、若码元周期T=2×10-4秒，且传送8电平信号，则传码速率为 Bd、 传信速率为 b/s。
2、 一个带宽为4kHz的理想低通信道，若一个码元携带3 bit的信息量，则最高信息传送速率为 kb/s。
A. 6 B. 12 C. 24 D. 48
3、汉明码能够纠正___位差错，若汉明码的信息位长度4，则监督位至少为_____位，编码效率是_____%。
4、已知待传送的数据M=10101，若采用CRC技术进行检错，生成多项式为x4+x+1，则循环冗余码为 。
5、传统的固定电话网采用的多路复用技术是_________。
6、以太网10Base2使用的传输介质是________。
Notes: 5000, 15000
B
1, 3, 4/7
1010100111
频分复用
细缆 （10BASE5 粗缆，10BASE2细缆，10BASE-T双绞线，10BASE-F光缆）

## Slide 8: 第三、四章
1. 了解数据链路层的基本功能
2. 掌握流量控制的概念，掌握并比较几种常用的流量控制方法（停止等待协议，连续ARQ协议和选择ARQ协议）的基本思想，掌握这三种方法对应的发送窗口、接收窗口尺寸的取值范围。
3. 理解HDLC协议和PPP协议中保证数据透明传输的方法

## Slide 9: 第三、四章
4.掌握CSMA/CD协议的相关知识。
（包括其工作原理、争用期的概念及计算、最短帧长的计算)
5.掌握一个有效的以太网帧的帧长范围（最长和最短帧长）。
6.掌握集线器和网桥工作的层次和特点、平均带宽的计算、冲突域和广播域的分割情况，掌握网桥转发帧的过程。

## Slide 10: 第三、四章
7. 理解10BASE-T,10BASE-F，100BASE-T,100BASE-F中10、100、BASE、T、F的含义）
8.掌握以太帧的三种类型（单播、多播和广播），掌握以太网交换机转发帧的三种方式和特点。
9.理解广域网的概念，X.25、帧中继和ATM网络中都采用虚电路服务。

## Slide 11: 第三、四章样题
1.利用IEEE802.3协议局域网传送ASCII码信息“NJUPT”，若封装成MAC帧格式，
需要填充（ ）个字节。
2.下列设备中，分割广播域的设备是（ ）。
A. 集线器B. 路由器C. 交换机D. 网桥
Notes: 41
B

## Slide 12: 第三、四章 样题
3.以下关于广域网的描述正确的是（ ）。
A. 广域网中一般采用平面结构的编址方案
B. X.25、帧中继、ATM都采用快速分组交换技术
C. X.25、帧中继、ATM都提供虚电路服务
D. 相比局域网，广域网的传输速率更高
Notes: C

## Slide 13: 第三、四章 样题
4、局域网采用CSMA/CD 协议，传输介质是长度为1000m长的电缆，电缆中的信号传播速度是2×108m/s。若最短帧长为1000 bit，求出该局域网的最大传输速率。
5、某以太网拓扑及主机的MAC地址如题图所示，交换机转发表为空，输出端口无排队帧，不考虑帧校验延迟。主机MAC1向主机MAC3发送一个数据帧，主机MAC3收到该数据帧后，向主机MAC1发送一个确认帧。写出交换机的转发端口，并更新交换机的转发表。

## Slide 14: 第五、六章
1.会区分一个分类的IP地址的类型 P141。
2.掌握ARP协议的作用及工作原理。
3.会分析IP数据报的主要字段145
4.掌握IP数据报分片原理与计算 142
5.掌握子网的划分和计算。（会计算所用的子网掩码、每个子网的子网地址、每个子网容纳的主机数、每个子网最小的IP地址、最大的IP地址及广播地址）156-168
6.掌握路由器工作的层次和根据目的IP地址进行转发数据报的过程 148, 158

## Slide 15: 第五、六章
7.掌握CIDR地址块中地址个数的计算，掌握路由的汇聚，路由最长前缀匹配。161-162
8.掌握ICMP的原理及其应用。153
9.掌握RIP和OSPF的基本概念（包括使用的算法名称、动态路由更新算法）166, 169
10.掌握实现VPN用到的技术（隧道技术和加密技术），以及NAT的作用。189

## Slide 16
11.掌握UDP和TCP的特点。192, 200
12.掌握如何通过三次握手建立TCP的连接。202
13. 掌握TCP流量控制过程，发送窗口的取值和拥塞窗口、对方的接收窗口之间的关系 209
第五、六章

## Slide 17: 第五、六章 样题
1.在IPv4中，一个数据报总长度为3000字节（固定长度的首部），现在经过MTU=1500字节的网络传送，则该数据报被划分数据报片个数是 。
A.1 B.2 C.3 D.4
2. 一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，假如接收窗口足够大，发送方有足够多的数据要发送。初始的门限值ssthresh=16KB,当发送窗口为8KB时发生了超时，则此时门限值ssthresh应变为（ ） 。
A. 2KB B. 4KB C. 8KB D. 16KB

## Slide 18: 第五、六章 样题
3. 已知网络号是192.168.60.0，要在此网络中划分2个一样大的子网，且每个子网规模尽可能的大(不允许使用全0和全1的子网)。请写出子网掩码，所有子网的子网地址和子网内的广播地址。
192.168.60.0是C类地址，3个字节网络号，1个字节主机号。本题不可以使用全0和全1的子网，所以需要借用2个比特主机位作为子网位，子网掩码是255.255.255.192。子网地址则指网络号不变，主机位二进制全为0的IP地址。本题两个子网号分别为01和10，所以第一个子网地址为192.168.60.01000000，即192.168.60.64，第二个子网地址为192.168.60.10000000，即192.168.60.128 。
广播地址则指网络号不变，主机位二进制全为1的IP地址。第一个子网广播地址为192.168.60.01111111，即192.168.60.127,第二个子网广播地址为192.168.60.1011111，即192.168.60.191 。

## Slide 19: 第七、八章
1.掌握域名系统的作用。 221
2.理解FTP应用的两个连接名称及其各自的作用。227
3.掌握DHCP的全称和作用，一台计算机访问因特网需要配置的四个项目 229
4.理解发送电子邮件的过程，掌握其中使用的应用层协议（SMTP、MIME和POP3）名称 230
5.了解WWW和HTTP、URL的基本概念。239
6.会解析传输层、网络层、数据链路层的协议报文。
7.掌握网络管理的五大功能。 250

## Slide 20: 第七、八章 样题
1.域名系统的功能是实现 到 的解析。
2.上网时通常需要配置哪四项参数？当自动获取IP地址时，使用的是什么协议？
3. FTP使用两条TCP连接来完成文件传输，即控制连接和 连接。
Notes: IP地址，子网掩码，默认网关，域名服务器

## Slide 21: 第七、八章 样题
4.使用Wireshark采集到一个数据帧，内容如下图所示（16进制表示），请回答：
(1)源MAC地址和目的MAC地址分别是多少？
(2)源站和目的站IP地址分别是什么?
(3)IP数据报的协议字段是多少，表示什么协议?
(4)该报文来自什么应用层协议？
0000： f0 1f af 67 52 a7 00 19 e0 38 12 e4 08 00 45 00 0010： 00 34 00 00 40 00 3b 06 0b 76 ca 77 e0 c9 c0 a8 0020： c8 64 00 50 c5 74 13 0b 52 0c 53 fa d8 8c 80 12 0030： 16 d0 cc 7f 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 01 03

## Slide 22: 第七、八章 样题
5.使用Wireshark采集到一个数据帧，内容如下图所示（16进制表示），请回答：
(1)源MAC地址和目的MAC地址分别是多少？
(2)源站和目的站IP地址分别是什么?
(3)IP数据报的协议字段是多少，表示什么协议?
(4)该报文来自什么应用层协议？实现什么功能？
0000： f0 1f af 67 52 a7 00 19 e0 38 12 e4 08 00 45 00 0010： 00 34 00 00 40 00 3b 06 0b 76 ca 77 e0 c9 c0 a8 0020： c8 64 00 50 c5 74 13 0b 52 0c 53 fa d8 8c 80 12 0030： 16 d0 cc 7f 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 01 03
目的MAC地址
协议TCP
源IP地址
目的IP地址
源MAC地址
HTTP

## Slide 23
祝大家期末考试顺利!
南京邮电大学
-2018.6-